MITSUBISHI  SPACE  RUNNER (RVR  SPORT GEAR)

Кузов. Защита от коррозии на среднем уровне. Как правило, ближе к десятилетнему возрасту первые очаги коррозии уже могут намечаться. Но, в принципе, кузов может держаться 13-15 лет.

Двигатель до ремонта ходит порядка 350 тыс. км. Ремень ГРМ надо менять каждые 60 тыс.км.

АКПП до замены фрикционов служит примерно 300 тыс.км.

Ходовая часть. Передние ШРУСы выходят из строя приблизительно при пробеге 200 тыс.км, задние выдерживают до 300 тыс.км, карданный вал – примерно 250 тыс.км.
Передняя подвеска. Втулки стабилизатора поперечной устойчивости служат примерно 40 тыс.км, амортизаторы – около 100 тыс.км, наконечники рулевых тяг – примерно 70 тыс.км, рычаги передней подвески – 150 тыс.км. как правило при таком пробеге могут потребовать замены пружины.
В задней подвеске сайлентблоки меняются примерно раз в 80 тыс.км, амортизаторы – при пробеге близком к 200 тыс.км.

Расход топлива на трассе составляет 8,2 л/100 км, в городе – 12,5 л/100 км.
Бензин – АИ-95. В двигатель – желательно полусинтетику, по API не ниже SH. Срок замены – каждые 10 тыс.км. Масло в «автомат» - Dexron II каждые 50 тыс.км. В мосты – трансмиссионное масло SAE 75W90 GL-5. Менять раз в 50 тыс.км.

Источник информации: По материалам газеты «Колеса»