NISSAN  SUNNY

Кузов. Кузова SUNNY оцинкованы лишь частично, поэтому есть слабые места – задняя панель в районе фонарей, арки задних крыльев и нижние канты дверей.

Двигатель. Ресурс двигателя составляет порядка 250-280 тыс.км. Привод ГРМ цепной. Цепь, как правило, выхаживает весь срок эксплуатации двигателя и меняется при капитальном ремонте.

Ходовая часть. Слабое место передней подвески – шаровые опоры. Они держатся около 30-40 тыс.км. Оригинальные шаровые опоры поставляются только в сборе с рычагом. Приблизительно тот же ресурс – 30-40 тыс.км. у стоек и втулок переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости. А вот сайлентблоки рычагов служат намного дольше. Чаще всего, приблизительно через 70 тыс.км., выходит из строя передний сайлентблок. В задней подвеске на наших дорогах через 50-60 тыс.км. разбиваются сайлентблоки продольных тяг. Эта деталь также поставляется только в сборе. Амортизаторы служат в среднем 100 тыс.км.
Есть определенный дефицит недорогих запчастей. 

Расход топлива при 90, 120 км/час и в городе – 5.6, 7.5 и 9.3 л/100 км.

Источник информации: По материалам газеты «Колеса»