VW  PASSAT

Кузов достаточно хорошо противостоит коррозии.

Двигатель. Ресурс двигателя до капитального ремонта составляет примерно 350-400 тыс.км. В моторы VW необходимо заливать масло по фирменному стандарту VW 50000, 50500, 50101. Если нет соответствующего масла, то временно можно использовать масло с обозначением API SJ. Масло менять каждые 10 тыс.км. Моторы VW требуют только фирменного антифриза, который меняется один раз в два года. Срок службы свечей составляет примерно 20 тыс.км. Примерно столько же служит и топливный фильтр. Воздушный фильтр, как правило, меняется один раз в год или каждые 20 тыс.км. пробега.

В МКПП масло меняется один раз в 75 тыс. км. Используйте масло по API – GL-5.

В гидроусилителе рулевого управления также нужно использовать только фирменную жидкость G002 и менять её (как и тормозную жидкость DOT-4) один раз в 2 года.

Подвеска вполне надежная. Необходимо лишь периодически проверять задние сайлентблоки передних рычагов (служат примерно 40-50 тыс.км.), опоры стоек и подшипники ступиц (служат примерно 70 тыс.км.)

Расход топлива при 90, 120 км/час и в городе составляет соответственно 7.8, 9.5 и 13.5 л/100 км.

Источник информации: По материалам газеты «Колеса»